| Verzeichnis der Untersuchungsverfahren nach Fachmodul Abfall 2023 (Klärschlamm nach AbfKlärV) | Nr. der Standorte |
| --- | --- |
| Standort 1: |  |
| Standort 2: |  |
| Standort 3: |  |
| Standort 4: |  |
| Standort 5: |  |
|  | Teilbereiche/ Parameter | Grundlage/ Verfahren | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | AbfKlärV |  |
| 1.1 | Probenahme und Probenvorbereitung | § 32 Abs. 3 und 4 AbfKlärV |  |
| a) | Probenahme | DIN EN ISO 5667-13 08.2011) und DIN 19698-1 (05.2014) |  |  |  |  |  |
| b) | Probenvorbereitung | DIN 197471 Kap. 7 und 8 (07.2009) |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Schwermetalle und Chrom VI * | § 5 Abs. 1 Nr. 1 und 8 AbfKlärV |  |
|  | Königswasseraufschluss | DIN EN 13346 Verfahren A (04.2001) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN EN 16174 (11.2012) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN EN ISO 54321 (04.2021) |  |  |  |  |  |
|  | Arsen, Blei, Cadmium, Chrom, Kupfer, Nickel, Zink, Eisen (aus Königswasser-aufschluss) | DIN EN 16171 (01.2017) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN EN 16170 (01.2017) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN ISO 11047 (05.2003) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN EN ISO 17294-2 (01.2017) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN EN ISO 11885 (09.2009) |  |  |  |  |  |
|  |  | CEN/TS 16172; DIN SPEC 91258 (04.2013) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN ISO 22036 (06.2009) |  |  |  |  |  |
|  | Thallium (aus Königswasseraufschluss) | DIN EN 16171 (01.2017) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN EN 16170 (01.2017) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN ISO 11047 (05.2003) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN EN ISO 17294-2 (01.2017) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN 38406-26 (07.1997) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN EN ISO 11885 (09.2009) |  |  |  |  |  |
|  |  | CEN/TS 16172; DIN SPEC 91258 (04.2013) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN ISO 22036 (06.2009) |  |  |  |  |  |
|  | Quecksilber (aus Königswasseraufschluss) | DIN EN 16175-1 (12.2016) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN EN 16175-2 (12.2016) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN EN 16171 (01.2017) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN EN ISO 17852 (04.2008) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN EN ISO 12846 (08.2012) |  |  |  |  |  |
|  | Chrom VI | DIN EN 16318 (07.2016) |  |  |  |  |  |

*) Abweichend von Teil 3 Nr. 3.1.2 des Fachmoduls Abfall kann der Kompetenznachweis für den Teilbereich 1.2 auch ohne

Chrom VI erbracht werden.

_________________________

1 Nach DIN 19747 unterscheidet man vorbereitende Schritte an der Feldprobe (Kapitel 5), die Probenvorbehandlung (Kapitel 6 Feldprobe zur Laborprobe), die Probenvorbereitung (Kapitel 7 – Laborprobe zur Prüfprobe) und die Probenaufbereitung (Kapitel 8 – Prüfprobe zur Messprobe).

| Teil-bereich |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | Adsorbierte, organisch gebundene Halogene | § 5 Abs. 1 Nr. 2 AbfKlärV |  |
|  | AOX (aus Trockenrückstand) | DIN 38414-18 (11.1989) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN EN 16166 (11.2012) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN EN 16166 (04.2022) |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Physikalische Parameter, Nährstoffe | § 3a Abs. 2-3 sowie § 5 Abs. 1 Nrn. 3 - 9 AbfKlärV |  |
|  | Trockenrückstand | DIN EN 15934 (11.2012) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN EN 12880 (02.2001) |  |  |  |  |  |
|  | Organische Substanz als Glühverlust (vom Trockenrückstand) | DIN EN 15935 (11.2012) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN EN 15169 (05.2007) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN EN 15935 (10.2021) |  |  |  |  |  |
|  | pH-Wert | DIN EN 15933 (11.2012) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN EN ISO 10390 (08.2022) |  |  |  |  |  |
|  | basisch wirksame Stoffe als CaO | Methodenhandbuch des VDLUFA Band II.2, Methode 4.5.1 |  |  |  |  |  |
|  | Ammoniumstickstoff (NH4-N) | DIN 38406-5 (10.83) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN ISO 14255 (11.1998) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN EN ISO 11732 (05.2005) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN EN 14671 (09.2006) |  |  |  |  |  |
|  | Gesamt-Stickstoff (Nges.) | DIN EN 16169 (11.2012) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN EN 13342 (01.2001) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN EN 13654-1 (01.2002) |  |  |  |  |  |
|  | Königswasseraufschluss | DIN EN 16174 (11.2012) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN EN 13346 Verfahren A (04.2001) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN EN ISO 54321 (04.2021) |  |  |  |  |  |
|  | Phosphor (P) (aus Königswasseraufschluss) (Umrechnung: Phosphor (P) * 2,291 für Phosphorpentoxid (P2O5)) | DIN EN ISO 11885 (09.2009) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN EN ISO 6878 (09.2004) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN EN ISO 17294-2 (01.2017) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN EN 16171 (01.2017) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN EN 16170 (01.2017) |  |  |  |  |  |
|  | Persistente organische Schadstoffe: | § 5 Abs. 2 Nrn. 1 – 4 AbfKlärV |  |
| 1.5 | Polychlorierte Biphenyle (PCB) | DIN EN 16167 (11.2012) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN 38414-20 (01.1996) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN EN 17322 (03.2021) |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Polychlorierte Dibenzodioxine und –furane (PCDD/PCDF) sowie dioxinähnliche polychlorierte Biphenyle (dl-PCB) | DIN CEN/TS 16190; DIN SPEC 91267 (05.2012) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN EN 16190 (10.2019) |  |  |  |  |  |

| 1.7 | Benzo(a)pyren (B(a)P) | DIN EN 15527 (09.2008) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DIN 38414-23 (02.2002) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN CEN/TS 16181; DIN SPEC 91243 (12.2013) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN EN 17503 (08.2022) |  |  |  |  |  |

| 1.8 | Per- und polyfluorierte Alkylverbindungen (PFAS) mit den Einzelsubstanzen Perfluoroctansäure und Perfluoroctansulfonsäure (PFOA/PFOS) | DIN 38414-14 (08.2011) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |