| Verzeichnis der Untersuchungsverfahren (Klärschlamm nach AbfKlärV) | Nr. der Standorte |
| --- | --- |
| Standort 1: |  |
| Standort 2: |  |
| Standort 3: |  |
| Standort 4: |  |
| Standort 5: |  |
| Teil-bereich |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1 | Probenahme | Anhang 1 AbfKlärV |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Schwermetalle | § 3 Abs. 5 AbfKlärV |  |
|  | Königswasseraufschluss | DIN 38414-7 (01.83)10 |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN EN 13657 (01.03) |  |  |  |  |  |
|  | Blei (aus Königswasseraufschluss) | DIN 38406-6 (05.81)11 |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN 38406-22 (03.88)12 |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN ISO 11047 (05.03) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN EN ISO 17294-2 (02.05) |  |  |  |  |  |
|  | Cadmium (aus Königswasseraufschluss) | DIN 38406-19 (07.80)13 |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN 38406-22 (03.88)12 |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN ISO 11047 (05.03) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN EN ISO 17294-2 (02.05) |  |  |  |  |  |
|  | Chrom (aus Königswasseraufschluss) | DIN 38406-10 (06.85)14 |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN 38406-22 (03.88)12 |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN ISO 11047 (05.03) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN EN ISO 17294-2 (02.05) |  |  |  |  |  |
|  | Kupfer (aus Königswasseraufschluss) | DIN 38406-22 (03.88)12 |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN 38406-7 (09.91) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN ISO 11047 (05.03) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN EN ISO 17294-2 (02.05) |  |  |  |  |  |
|  | Nickel (aus Königswasseraufschluss) | DIN 38406-22 (03.88)12 |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN 38406-11 (09.91) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN ISO 11047 (05.03) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN EN ISO 17294-2 (02.05) |  |  |  |  |  |
|  | Quecksilber (aus Königswasseraufschluss) | DIN 38406-12 (07.88)15 |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN EN 12338 (08.12) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN EN ISO 17852 (04.08) |  |  |  |  |  |
|  | Zink (aus Königswasseraufschluss) | DIN 38406-8 (10.80)16 |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN 38406-22 (03.88)12 |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN ISO 11047 (05.03) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN EN ISO 17294-2 (02.05) |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Adsorbierte organisch gebundene Halogene | § 3 Abs. 5 AbfKlärV |  |
|  | AOX (aus Trockenrückstand) | DIN 38414-18 (11.89) |  |  |  |  |  |

| Teil-bereich |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4 | Physikalische Parameter, Nährstoffe | § 3 Abs. 5 AbfKlärV |  |
|  | Trockenrückstand | DIN 38414-2 (11.85)17 |  |  |  |  |  |
|  | Organische Substanz als Glühverlust (vom Trockenrückstand) | DIN 38414-3 (11.85)18 |  |  |  |  |  |
|  | pH-Wert | DIN 38414-5 (09.81)19 |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN EN 12176 (06.98) |  |  |  |  |  |
|  | Königswasseraufschluss | DIN 38414-7 (01.83)10 |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN EN 13657 (01.03) |  |  |  |  |  |
|  | basisch wirksame Stoffe als CaO | Anhang 1 AbfKlärV |  |  |  |  |  |
|  | Ammoniumstickstoff (NH4-N) | DIN 38406-5 (10.83) |  |  |  |  |  |
|  | Gesamt-Stickstoff (Nges.) | DIN 19684 Teil 4 (02.77)20 Destillationsverfahren |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN EN 13342 (01.01) |  |  |  |  |  |
|  | Phosphor (P2O5) (aus Königswasseraufschluss) | DIN 38414-12 (11.86) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN 38406-22 (03.88)12 |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN EN ISO 6878 (09.04) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN EN ISO 17294-2 (02.05) |  |  |  |  |  |
|  | Kalium (K2O) (aus Königswasseraufschluss) | DEV E13 (5. Lfg 68)21 |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN 38406-22 (03.88)12 |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN ISO 9964-3 (08.96) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN EN ISO 17294-2 (02.05) |  |  |  |  |  |
|  | Magnesium (MgO) (aus Königswasseraufschluss) | DIN 38406-3 (09.82)22 |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN 38406-22 (03.88)12 |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN EN ISO 7980 (07.00) |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN EN ISO 17294-2 (02.05) |  |  |  |  |  |
|  | Persistente organische Schadstoffe: | § 3 Abs. 6 AbfKlärV |  |
| 1.5 | PCB | Anhang 1, Nr. 1.3.3.1 AbfKlärV |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN 38414-20 (01.96) |  |  |  |  |  |
| 1.6 | PCDD/PCDF | Anhang 1, Nr. 1.3.3.2 AbfKlärV |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN 38414-24 (10.00) |  |  |  |  |  |

___________________

10DIN 38414-7 (01.83) wurde zurückgezogen und durch die DIN EN 13346 (04.01) ersetzt.

11DIN 38406-6 (05.81) wurde durch die Fassung DIN 38406-6 (07.98) ersetzt.

12DIN 38406-22 (03.88) wurde zurückgezogen und durch die DIN EN ISO 11885 (04.98) ersetzt. 
Die DIN EN ISO 11885 (04.98) wurde durch die Fassung DIN EN ISO 11885 (09.09) ersetzt.

13DIN 38406-19 (07.80) wurde zurückgezogen und durch DIN EN ISO 5961 (05.95) ersetzt.

14DIN 38406-10 (06.85) wurde zurückgezogen und durch die DIN EN 1233 (08.96) ersetzt.

15Das korrekte Ausgabedatum dieser Norm ist 07.80. Dieses Verfahren wurde zurückgezogen und durch die 
DIN EN 1483 (08.97) ersetzt. Die DIN EN 1483 (08.97) wurde durch die Fassung DIN EN 1483 (07.07) ersetzt.

16DIN 38406-8 (10.80) wurde durch die Fassung DIN 38406-8 (10.04) ersetzt.

17DIN 38414-2 (11.85) wurde zurückgezogen und durch die DIN EN 12880 (02.01) ersetzt.

18DIN 38414-3 (11.85) wurde zurückgezogen und durch die DIN EN 12879 (02.01) ersetzt.

19DIN 38414-5 (09.81) wurde durch die Fassung DIN 38414-5 (07.09) ersetzt.

20DIN 19684-4 (02.77) wurde zurückgezogen und durch die DIN ISO 11261 (05.97) ersetzt.

21DEV E 13 (5. Lfg 68) wurde als DIN 38406-13 (07.92) genormt.

22DIN 38406-3 (09.82) wurde durch die Fassung DIN 38406-3 (03.02) ersetzt.